佛山市中心血站采购项目

站内招标文件

项目名称：佛山市中心血站净化消毒机（壁挂式、移动式）

佛山市中心血站 编制

2018年6月 发布

目    录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  采购项目内容	6

第三部分  投标人须知	11

第四部分  评审方法及评审流程	13

第五部分  投标文件格式	17

一、评审内容索引	21

二、唱标文件	22

三、资格性文件	23

四、商务部分	26

# 第一部分  投标邀请函

投标邀请函

公司：

佛山市中心血站（以下简称“采购人”）就下列采购项目内容采用站内招标方式进行采购，特邀贵公司参加。

一、采购项目名称：佛山市中心血站净化消毒机（壁挂式、移动式）

二、采购数量：

| 采购人 | 采购内容 | 采购数量及金额 | 预算总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佛山市中心血站 | 净化消毒机 | 壁挂式：2套 | ￥45,000.00元 |
|  |  | 移动式：2套 |  |

本项目投标人必须对整个项目内容物进行投标，不得进行拆分；本次项目只接受低于或等于预算金额的投标报价，如投标人投标报价高于预算金额的，视为无效投标。

三、采购项目内容及需求：详见招标文件。

四、供应商资格：

- 投标人须是中国大陆境内的独立企业法人，具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉；

- 投标人须具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业法人营业执照》)；

- 投标人须为所参与投标的货物的制造商或者为有销售授权的代理经销商。代理经销商须提供有效的各级销售授权书；

- 本项目允许国产产品或进口产品参与投标；

- 本项目不接受联合体参与投标。

五、符合资格的供应商应当在2018年 月 日至2018年 月 日期间（办公时间：上午8时30分～11时30分，下午14时30分～17时00分，法定节假日除外）到佛山市中心血站7楼会议室领取招标文件。

领取招标文件时，请供应商提交以下资料：

（一）《企业法人营业执照》复印件；

（二）《组织机构代码证》复印件（可递交三证合一的《企业法人营业执照》）；

（三）《税务登记证》复印件（可递交三证合一的《企业法人营业执照》）；

六、投标截止时间：2018年 月 日上午9时30分。

七、提交投标文件地点：佛山市中心血站会议室（投标文件提交时间为2018年 月 日上午9时00分～9时30分）。

八、开标时间：2018年 月 日上午9时30分。

九、开标地点：佛山市中心血站会议室。

十、联系事项：

（三）联系人：廖先生           联系电话：0757-83031683

佛山市中心血站

二〇一八年 月 日

# 第二部分  采购项目内容

一、采购项目投标人资格要求

- 投标人须是中国大陆境内的独立企业法人，具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉；

- 投标人须具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(《组织机构代码证》、《税务登记证》可递交三证合一的《企业法人营业执照》)；

- 投标人须为所参与投标的货物的制造商或者为有销售授权的代理经销商。代理经销商须提供有效的各级销售授权书；

- 本项目允许国产产品或进口产品参与投标；

- 本项目不接受联合体参与投标。

二、采购项目技术要求

采购项目清单：

| 采购内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 净化消毒机 | 壁挂式：2套 |
|  | 移动式：2套 |

（一）净化消毒机（壁挂式）：

一、适用范围与安装要求：

1、适用环境：适用于采血室、成分制备室、血液储存室等Ⅱ、Ⅲ类环境；

2、安装方式：采用膨胀钉壁挂于墙体；

二、证件与资质要求：

1、提供产品生产省份的：《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》；

▲2、提供该产品对应型号的疾控中心检验报告，报告结论值：消毒时间45分钟消毒合格；机器工作过程中臭氧浓度低于国家安装标准（臭氧的泄漏在0.005～0.007mg/m3）；

3、测试报告要求；提供《中国科学院等离子物理研究所》等离子体分布值：1.08×1017～9.77×1017m-3；

三、设备主要技术参数：

1、适用空间：二类环境密闭空间≤80m3，三类环境密闭空间≤120m3,循环风量/消毒时间：循环风量≥800m3/h；

▲2、材质要求：全机身采用板金材质、机盖采用在板金材质的基础贴一层亚克力板，避免等离子体放电可能发生火灾的可能性，禁止使用空调外壳作为机体材质；

3、机体参考规格：（长）1000mm×（高）375mm×（厚）135mm；

4、等离子放电装置结构：等离子放电装置形状为钜齿脉冲放电结构，等离子放电层数≥3层,充分保证消毒与净化的效果；

▲5、等离子体放电要求/使用寿命：等离子体发生器采用脉冲高压形式放电产生等离子体进行杀菌,脉冲电压15000V,脉冲频率33KHZ；使用寿命≥20000小时；

6、设备控制要求：产品配备微电脑控制可设置程控时间，产品按程控时间自动运行；还可定时开关机等。配备摇控器，设置操作简单方便；

7、机器显示：要求采用规格为100mm×80mm液晶显示屏空气质量，累计空气净化消毒时间，过滤网清洗、更换提醒，故障提示，室内温度、湿度等参数及报警功能；

（二）净化消毒机（移动式）：

一、适用范围与安装要求：

1、适用环境：适用于采血室、成分制备室、血液储存室等Ⅱ、Ⅲ类环境；

2、安装方式：移动用于各种环境插上电源开机即可使用，无需固定安装；

二、证件与资质要求：

1、提供产品生产省份的：《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》；

▲2、提供该产品对应型号的疾控中心检验报告，报告结论值：消毒时间45分钟消毒合格；机器工作过程中臭氧浓度低于国家安装标准（臭氧的泄漏在0.005～0.007mg/m3）；

3、测试报告要求；提供《中国科学院等离子物理研究所》等离子体分布值：2.3×1017～7.8×1017m-3；

三、设备主要技术参数：

1、二类环境密闭空间≤100m3，三类环境密闭空间≤150m3，循环风量/消毒时间：循环风量≥1000m3/h；

▲2、材质要求：全机身采用板金材质、机盖采用在板金材质的基础贴一层亚克力板，避免等离子体放电可能发生火灾的可能性，禁止使用空调外壳作为机体材质；

3、机体参考规格：（高）840mm×（宽）490mm×（厚）250mm；

4、等离子放电装置结构：等离子放电装置形状为钜齿脉冲放电结构，等离子放电层数≥3层,充分保证消毒与净化的效果；

▲5、等离子体放电要求/使用寿命：等离子体发生器采用脉冲高压形式放电产生等离子体进行杀菌,脉冲电压15000V,脉冲频率33KHZ；使用寿命≥20000小时；

6、设备控制要求：产品配备微电脑控制可设置程控时间，产品按程控时间自动运行；还可定时开关机等。配备摇控器，设置操作简单方便；

7、机器显示：要求采用规格为100mm×80mm液晶显示屏空气质量，累计空气净化消毒时间，过滤网清洗、更换提醒，故障提示，室内温度、湿度等参数及报警功能。

三、采购项目商务要求

- 报价要求：报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含设备及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

- 交货及验收地点：采购人（用户）所在地，地址为佛山市中心血站（采购人指定地点）。

- 交货期限：合同生效后15天内。

- 质量保证期(质保期)：

  - 净化消毒机（壁挂式）：产品安装调试后免费保修期12个月，终身提供上门维修服务。

  - 净化消毒机（移动式）：产品安装调试后免费保修期24个月，终身提供上门维修服务。

- 售后服务响应时间：生产商本地配置有专业工程师，售后响应时间小于2小时，维修人员24小时内到达维修地点。

- 付款方式：

- 设备安装调试验收合格后连续正常运行60天内支付合同总额的100%；

# 第三部分  投标人须知

## 投标人须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起90天； 中标人的投标有效期延续到项目验收之日止。 |
| 2 | 投标文件数量和封装 | （1）六套投标文件（正本一套，副本五套）；一册唱标文件。 （2）投标文件应包含正本、副本。正本、副本均须分开密封（副本可一起密封或每套单独密封），并都在封口处加盖供应商公章，每一套投标文件上应明确注明“正本”“副本”字样。一旦正本、副本内容有差异时，以正本内容为准。 （3）所有密封文件封套正面必须按“文件袋封面标贴格式”格式进行标贴（详见招标文件“第五部分 投标文件格式”）。 （4）投标文件具体制作要求详见“投标文件格式”。 |
| 3 | 中标供应商数量 | 本项目中标供应商数量为：1家。 |
| 4 | 评审方法 | 综合评分法 |

# 第四部分  评审方法及评审流程

（一）开标

① 递交投标文件时间宣布截止后，采购人将不接受任何投标文件。开标前将由递交文件顺序的前三名投标人代理人作为全体投标人推选的代表，对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启唱标文件或投标文件正本进行开标。开标记录由各投标人代理人签字确认。

② 投标人代理人现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。如有以下情形之一的，该投标人将被视为自动放弃投标资格或作无效投标处理：

（1）投标人代理人缺席开标会的；

（2）投标人代理人未携带有效身份证明文件出席开标会的；

（3）投标人代理人未能在规定时间内到达开标会现场的；

（4）未按照公开招标文件的规定和要求签署、盖章的。

③ 唱标文件的开标报价项目和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。

④ 当投标截止时间到达时，如投标人少于三家的应停止开标，并将密封文件退还给投标人。如投标人满足三家的，开标时均予以当众拆封、宣读。

（二）资格性审查和符合性审查。

① 资格性审查：对照《招标文件》中的供应商资格要求和 “投标文件格式”中的强制性内容和要求，依据法律法规和《招标文件》的规定，对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

② 符合性审查：对照《招标文件》中的技术、商务要求和 “投标文件格式”中的强制性内容和要求，审查投标文件的有效性、合理性、完整性等。

具体应进行以下审查：

  - 投标文件的制作（签字、盖章符合招标文件要求）；

  - 带“★”的商务条款响应程度；

  - 带“★”的技术条款响应程度；

  - 报价项的完整性和合理性、有效性；

  - 招标文件规定的投标无效情况。

以上资格性审查和符合性审查中有不合格分项的投标文件，将作无效投标处理。经采购小组确认的无效投标文件，采购人将予以拒绝。对未能通过资格性审查和符合性审查的投标人，不进入下一阶段的详细评审（综合评分）。

（二）评审方法：综合评分法。

采购小组在投标人满足公开招标文件实质性要求前提下，对其技术、商务、价格三部分进行综合评审和独立评分，以综合总得分从高到低的排名顺序，综合总得分排第1名的投标人为中标人。

当综合评价总得分相同时，依次序分别以投标人报价、技术评价、商务评价的优劣，从中择优确定中标人。

评分比重如下：

| 评分内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |

量化评审内容如下：

1. 技术部分（权重40%）:

| 评分内容 | 满分值 | 评审分项 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 (共40分) | 10 | 技术参数指标满足采购需求的响应程度 | 完全满足或优于技术性能要求的得满分； 对未达到或未响应招标文件技术要求的，每一项扣除1分 对技术参数中带“▲”号条款未响应的，每一项扣除2分，扣完为止； 正偏离项不加分。 |
|  | 7 | 产品实用性评价 | 根据投标人提供的产品功能完善、使用方便、科技人性化进行评分。打分范围：7～0分。 |
|  | 7 | 技术先进性评价 | 根据使用经验和提交的资料中反映产品选型、配置、技术含量等科学合理、先进性评分。打分范围：7～0分。 |
|  | 16 | 产品质量评价 | 1）所投产品的材料能提供的合格检验报告的，得8分； 2）所提供的产品有生产厂家出具的授权书，得8分； 以上资料提供复印件，并加盖投标人公章，原件备查，未提供资料的不得分。 |

2. 商务部分（权重30%）:

| 评分内容 | 满分值 | 评审分项 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 (共30分) | 8 | 商务条款的 响应性 | 完全满足或优于商务要求的得满分； 对未达到或未响应招标文件商务要求的，每一项扣除1分，扣完为止。 |
|  | 10 | 同类项目业绩评价 | 2014年至今完成的同类型产品单项或者批量达到15万以上的项目，提供合同关键件复印件，原件备查； 提供1个合同得5分，最高分10分，未提供合同的不得分。 |
|  | 4 | 市场信誉评价 | 获得市级（含）以上有关行政管理部门颁发的荣誉证书。 获得1个证书得2分，最高分4分，未提供证书的不得分。 |
|  | 4 | 财务状况 | 提供2016-2017年由会计师事务所出具的审计报告、财务报表进行横向对比，未提供资料的不得分。 优4分，中3分，差2～0分。 |
|  | 4 | 售后服务评价 | 根据投标人技术支持度、售后服务方案、广东省内设有售后服务机构等情况进行评分。 优4分，中3分，差2～0分。 |

3. 价格部分（权重30%）:

经采购小组审核，满足公开招标文件要求后，以投标报价的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。即：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

评分汇总：

单项部分得分＝各成员评分总和÷成员人数

最终得分＝技术得分+商务得分+价格得分 （总分精确到二位小数）

最终得分相同者，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录。

# 第五部分  投标文件格式

文件袋封面标贴格式

佛山市中心血站采购项目 投标文件 内容：□正本文件/□副本文件/□唱标文件 项目名称：佛山市中心血站净化消毒机（壁挂式、移动式） 投标人名称（加盖公章）： 请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

重要提示：

- 投标文件数量：六册投标文件（正本一册，副本五册）、一册唱标文件。正本文件、副本文件、唱标文件必须分开单独封装并标贴封面，建议副本册也按每册单独封装，文件袋封口处均须加盖投标人公章。

- 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时间前，由投标人代理人亲自递交到开标地点。

- 投标人应派法定代表人或授权代理人准时递交投标文件和出席开标会。递交投标文件和出席开标会时，如为法定代表人须携带个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实，如为授权代理人须提供个人第二代居民身份证原件、法人授权书原件核实。在递交投标文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其投标文件。

- 投标文件递交及开标地点：佛山市中心血站7楼会议室。