附件1

佛山市公卫中心视频监控设备采购需求

一、采购清单（采购总预算不超过115000元（大写：壹拾壹万伍仟元整））

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |
| 1 | 大华存储服务器 | 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 采用24盘位专业存储设备,采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID； 详细参数见技术要求 | 1 | 个 |
| 2 | 企业级硬盘 ST6000NM0115 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 12 | 块 |
| 3 | 大华网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）" 支持最大2万路设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 USB2.0和USB3.0各2个 4路报警输入，高低电平可调 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控" | 1 | 个 |
| 4 | 大华综合管理平台 | 操作系统 linux CPU类型 i5 内存 8G 硬盘 128G的SSD 网口 4个千兆 显示屏 支持7寸屏 性能 支持进700Mbps 转700Mbps 存700Mbps 接入路数 支持管理5000路视频监控，200路卡口 详细参数见技术要求 | 1 | 台 |
| 二、线材部分 |
| 1 | 网线 | 超五类，2米 | 10 | 条 |
| 2 | PDU | 8位， | 1 | 个 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 50 | 米 |
| 4 | 辅助材料 | 螺丝，PVC管，扎带，标识等 | 1 | 批 |

二、采购项目主要设备技术要求

（一）总体要求：所投标产品必须与招标人现有监控系统完全兼容，能购管理所有数字式及模拟式监控设备。

（二）主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大华存储服务器 | 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 采用24盘位专业存储设备,采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；； 单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID； ▲在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps；（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储，160路（320Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放； ▲支持14T、16T氦气硬盘接入；（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； ▲支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； ▲支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局；（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； 支持标准iSCSI协议存储； 支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能； 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 支持图片直存，可配合智能前端设备使用； 支持智能风扇调速； ▲当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录样机；可限制仅允许用户在特定时间段登录样机；具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 完全标准化设备，兼容各类软件平台。 |
| 2 | 大华综合管理平台 | 操作系统 linux CPU类型 i5 内存 8G 硬盘 128G的SSD 网口 4个千兆 显示屏 支持7寸屏 性能 支持进700Mbps 转700Mbps 存700Mbps 接入路数 支持管理5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据 回放 支持1/2、1/4、1/8、1/16、2、4、8、16、32、64、128倍速快慢放； 存储 ▲支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB，支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘，支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 地图 ▲支持光栅图，子地图配置、支持三维地图；并支持支持可视域，显示地图中球机的可视范围、距离（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 上墙 支持即时模式视频上墙；支持回放上墙；支持融合开窗漫游；支持预案上墙；支持清屏操作； 智能 支持行为分析服务器的接入（伴线入侵、区域入侵、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品保全、非法停车、违章停车、徘徊侦测、场景变更、音频异常等），并支持检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； 用户 ▲支持密码复杂的等级设置，支持账号锁定机制，启用后可设置账户非法登录次数，以及账户锁定时长，支持用户复用，用户可在多个客户端登录。（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） 安全 ▲支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。（需提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章或原厂投标专用章） |

三、服务期限、结算及付款方式：

自签订合同日期开始计算20个工作日内完成全部设备的安装调试，使所有设备能够投入正常使用，达到本单位验收标准。合同签订后10个工作日内支付合同价的30%，项目安装完成验收合格后5个工作日内支付至结算金额的100%,。（每次支付前，供应商必须提供正规发票）

- 评标方法：

采购按照“同等物品品质、同等服务的情况下，价低者优先”的原则确定中选供应商。

五、投标须知：

（一）原则：

1.报价人应保证所有资料的真实性。

2.报价人在采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，报价人需承担相应的后果及法律责任。

3.报价人应按照本评标方法的板块制定或者提供相关内容，便于评审人员查看并评分。

（二）关于报价：

1.报价人必须以人民币报价。

2.报价方案必须是唯一方案，不得提供多种可选方案。必须包括本项目的人员安排、服务内容、服务时效及投标价格；维保质量、服务承诺及优惠服务方法。

3.报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定成交的唯一依据。

4.所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费和场地勘察费、系统设计费、安装调试费用等）。

5.报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）投标文件的制作要求：

1.投标人应按采购文件中“招标文件格式”的要求以A4版面制作投标文件。

2.投标文件每份内页须按序加注页码，提供目录。整册装订牢固可靠且不可能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

3.投标文件应进行封装，在封口处加盖投标人公章。

4.投标文件所使用的公章必须为法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替，需签名之处必须由当事人亲笔签署。

5.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人代表在旁边签字后方为有效，修改必须清晰。

（四）关于验收条款：

1、设备和材料为原制造商制造的无任何侵权行为、无任何缺陷隐患的全新产品；整机无污染、表面无划损，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准：

依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③设备来源国官方标准。

3、产品必须具备出厂合格证。

4、工程完工由乙方绘制竣工图交甲方核对存档。

5、乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方。

（五）关于服务条款：

乙方在工程完工后10天内完成对设备的使用、操作、维修和管理的免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由乙方免费提供。